# Text boxes

Neuro-MSX

МАГНИТНЫЙ СТИМУЛЯТОР

Частота

стимуляции —

до 100 Гц

Эффективное лечение психических

и неврологических заболеваний

Транскраниальная и периферическая

магнитная стимуляция

Многофункциональный цветной дисплей

Совершенная технология жидкостного

охлаждения

Новое поколение эргономичных индукторов

Интуитивный интерфейс и простое

управление

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ

В ПРОИЗВОДСТВЕ

МАГНИТНЫХ

СТИМУЛЯТОРОВ

Компания «Нейрософт» выпустила

первый магнитный стимулятор

на рынок всего через 10 лет после

первого упоминания о ТМС

в научной печати*.

Barker A. T., Jalinous R., Freeston I. L. Non-invasive magnetic stimulation

of human motor cortex // The Lancet. — 1985. — Т. 325. — №8437. — С. 1106–1107.

*

год

1996

РИТМИЧЕСКАЯ ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ

МАГНИТНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ (рТМС)

Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) — это метод,

позволяющий неинвазивно стимулировать кору головного мозга

при помощи коротких магнитных импульсов. Переменное магнит-

ное поле, генерируемое магнитным стимулятором, свободно про-

никает через одежду, кожный и волосяной покровы, костные об-

разования и мозговые оболочки. Достигнув проводящих тканей,

к которым относятся структуры центральной нервной системы

(

ЦНС), оно порождает переменный электрический ток достаточ

-

ной силы, чтобы активировать нейроны. Такое воздействие дела-

ет возможным проведение широкого спектра диагностических

и терапевтических процедур.

Проводя ТМС в течение некоторого времени ритмически, можно

достигнуть устойчивых изменений активности в коре головного

мозга (например, повысить активность, применяя высокую часто-

ту стимуляции, или снизить ее низкочастотной стимуляцией).

Процедура рТМС, в отличие, например, от электростимуляции,

является совершенно безболезненной для пациента и не требует

дополнительной подготовки. При этом время сеанса терапевтиче-

ской рТМС составляет от 40 секунд до 37 минут в зависимости

от выбранного протокола.

Области применения рТМС:

•

Психиатрия

:

депрессия, посттравматическое стрессовое

расстройство, слуховые галлюцинации и негативные симптомы

при шизофрении, обсессивно-компульсивное расстройство,

аддиктивные расстройства, тревожные расстройства.

•

Неврология

:

последствия острого нарушения мозгового

кровообращения, спастичность, болевой синдром, мигрень,

болезнь Паркинсона, тиннитус, дистонии, эссенциальный

тремор, синдром Туретта, боковой амиотрофический склероз,

рассеянный склероз, эпилепсия, болезнь Альцгеймера.

•

Педиатрия

расстройства аутистического спектра, последствия

:

перинатального поражения ЦНС (инсульт, ДЦП), синдром

Туретта, синдром дефицита внимания и гиперактивности,

задержки развития, в том числе речевого, депрессия.

РИТМИЧЕСКАЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ

МАГНИТНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ (рПМС)

В отличие от рТМС при рПМС импульсное магнитное поле воздей-

ствует не на мозг, а на область спинальных корешков, нервов или

мышц.

Ритмическую периферическую магнитную стимуляцию использу-

ют при лечении болевого синдрома, спастичности и двигательных

нарушений, мышечной дистрофии, невропатии лицевого и трой-

ничного нервов, синдрома хронической тазовой боли. Кроме того,

данный метод применяется в урологии, проктологии, гинекологии

и для восстановления мышц после физической нагрузки, фитнеса.

МАГНИТНЫЙ СТИМУЛЯТОР

В СТИЛЬНОМ ДИЗАЙНЕ

5

4

3

2

1

5

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНАЯ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Основной блок магнитного стимулятора

управляет работой всего комплекса.

На его передней панели располагаются

органы управления и индикаторы, отобра-

жающие параметры работы стимулятора.

Однако управлять комплексом можно

и при помощи компьютерной програм-

мы. Для этого достаточно подключить

основной блок к компьютеру, используя

кабель USB. Кроме того, Neuro-MSX име-

ет Wi-Fi-интерфейс и может управляться

через окно браузера любого устройства

с iOS, ОС Android и т. д.

1

ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА

СТИМУЛЯЦИИ

Основной блок магнитного стимулятора

дает возможность работать с частотой до

100

Гц, при этом максимальная индукция

обеспечивается на частоте 13–15 Гц.

Дополнительный блок питания позволяет

увеличивать частоту стимуляции, на кото-

рой выдается максимальная индукция, до

–30 Гц. При этом на частоте 50 Гц си

-

25

стема способна выдавать интенсивность

60

%, что является клинически значимым

фактором, так как порог моторного отве-

та (ПМО) у большинства пациентов при

использовании стимуляторов компании

«Нейрософт» — 45 % и ниже.

4

КРОНШТЕЙН

ДЛЯ ИНДУКТОРА

Во время всего сеанса стимуляции важно

удерживать индуктор в одном и том же по-

ложении относительно зоны стимуляции.

Любое отклонение может отрицательно

сказаться на эффективности терапии.

Для надежной фиксации индуктора в не-

обходимой зоне был разработан специ-

альный кронштейн. С его помощью будет

обеспечено правильное и надежное поло-

жение индуктора в течение всего сеанса

стимуляции.

3

НАДЕЖНЫЙ РАЗЪЕМ

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ИНДУКТОРА

Специальный промышленный разъем,

изготовленный из высокопрочных мате-

риалов, обеспечивает безопасное со-

единение индуктора с основным блоком

магнитного стимулятора и многолетнюю

интенсивную работу без подгорания кон-

тактов, нередко встречающегося у других

подобных разъемов.

2

ЖИДКОСТНАЯ СИСТЕМА

ОХЛАЖДЕНИЯ

Система охлаждения позволяет избежать

перегрева индуктора во время длительных

сеансов рТМС. В магнитных стимуляторах

компании «Нейрософт» используется новей-

ший метод охлаждения активной части ин-

дуктора:

К тому же чем меньше в индукторе охлажда-

ющей жидкости, тем он легче и тем удобнее

и проще с ним работать.

Охлаждающая жидкость не заполняет

индуктор полностью, а движется внутри

обмотки, тем самым отводя тепловую

энергию от места ее возникновения.

НЕЙРО-МС.NET

Стимулятор может управляться компьютером на базе Windows с установленным программным

обеспечением «Нейро-МС.NET». Компьютер подключается к основному блоку через кабель USB.

«Нейро-МС.NET» дает возможность вести базу данных пациентов, управлять курсами и сеансами,

а также работой всей системы. Программа — это гид для пользователя: она помогает при созда-

нии новой карточки пациента, выборе предустановленного протокола из библиотеки, создании

нового или редактировании уже имеющегося протокола лечения, запуске и завершении сеанса

стимуляции, печати отчета.

БАЗА ПАЦИЕНТОВ

База пациентов содержит список всех паци-

ентов и их истории лечения.

ВСТРОЕННЫЕ ПРОТОКОЛЫ

Программа содержит большое количество

предустановленных протоколов лечения/

реабилитации. Однако в случае необходимо-

сти всегда можно создать свой собственный

шаблон или изменить любой параметр в суще-

ствующем.

ОТЧЕТ

По окончании курса терапии программное

обеспечение автоматически сформирует от-

чет по предустановленному шаблону, который

можно изменить по своему усмотрению.

ИСТОРИЯ

История лечения отражает данные, полученные

при фиксации ПМО (включая кривые), время

начала сессии, информацию о выполненных

сеансах стимуляции и реальном количестве

стимулов в каждом сеансе и т. д.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПМО

И КАРТИРОВАНИЕ МОЗГА

Определение порога моторного ответа — способ

«дозировки» лечения с использованием рТМС. Это

важный показатель для большинства подобных

протоколов. Точность определения ПМО является

ключевым фактором, обеспечивающим эффектив-

ность и безопасность лечения. Картирование обла-

сти стимуляции и определение ПМО должны выпол-

няться быстро, но точно. Программное обеспечение

«Нейро-МС.NET» предлагает широкий набор опций

как для поиска ПМО, так и для картирования мозга:

автоматический режим поиска ПМО с использова-

нием миографа, полуавтоматичес кий режим поиска

ПМО с применением STEP- а лгоритма, F3-локатор

и визуальную помощь.

Автоматический поиск ПМО

Порог моторного ответа может быть определен

автоматически с помощью любого миографа.

В режиме автоматического поиска ПМО программа

автоматически выдает серию одиночных стимулов

с заданным интервалом, снижая или повышая ампли-

туду стимулов в зависимости от наличия или отсут-

ствия моторного ответа. После определения ПМО

выводится значение амплитуды стимуляции, при

котором он был найден.

Полуавтоматический поиск ПМО

В режиме полуавтоматического поиска ПМО про-

грамма будет действовать по аналогичному алгорит-

му. Необходимо лишь визуально определить наличие

или отсутствие ответа по движению пальцев либо

кисти при каждой интенсивности и выбрать, соответ-

ственно, «Да» или «Нет» в программе. Такой подход

в разы ускоряет, а главное, обеспечивает высокую

точность определения ПМО.

F3-локатор*

Протоколы лечения многих заболе-

ваний предусматривают стимуляцию

левой дорсолатеральной префронталь-

ной коры, которая соответствует точке

F3 в системе «10–20». Ручной поиск

является непростой задачей, так как

требует большого количества измере-

ний и вычислений.

В программе реализован алгоритм

вычисления координат точки F3

по трем измерениям:

•

по расстоянию от козелка

до козелка;

•

по расстоянию от переносицы

до затылочного бугра;

•

по окружности головы.

РЕЖИМ «SOFT START»

Некоторые протоколы предусматривают

стимуляцию с надпороговой интенсив-

ностью 110 % ПМО или 120 % ПМО. Такая

интенсивность может вызвать у непод-

готовленного пациента неожиданные

ощущения и спровоцировать непроиз-

вольные движения головой. Во избежа-

ние подобных эффектов и для подготов-

ки пациента к процедуре в программе

реализован режим «Soft Start», который

позволит начать стимуляцию с заданной

низкой интенсивности и, постепенно по-

вышая ее, вывести на нужное значение

автоматически.

Данные по валидации F3­локатора приводятся в следующей публикации:

Gabitova M. et al. Simplified method of left DLPFC locating for depression treatment with TMS // Brain Stimulation: Basic, Translational,

and Clinical Research in Neuromodulation. — 2019. — Т. 12. — №2. — С. 417–418.

*

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ОХЛАЖДАЕМЫХ

ИНДУКТОРОВ

Инновационная система

охлаждения позволит забыть

о перегреве индуктора

во время ритмической стиму-

ляции, а разнообразие форм

индукторов даст возможность

достичь желаемых результа-

тов в каждом индивидуальном

случае.

ИК-03-125-О

Кольцевой индуктор

•

кортикальная и периферическая

стимуляция (шейные, люмбосакральные

корешки, срамной нерв)

•

идеален для стимуляции глубоко

расположенных нервов

ИДУ-03-100-О

Угловой индуктор­восьмерка

•

глубокая кортикальная стимуляция

•

точная фокусировка

•

анатомическая форма, конгруэнтная форме

головы, обеспечивает более плотное

прилегание

ИД-03-100-О

Индуктор­восьмерка

•

фокусированная кортикальная

и периферическая стимуляция

•

золотой стандарт ТМС

ИДК-03-125-О

Индуктор двойной конический

•

самая глубокая стимуляция, в том числе

корковых представительств мышц нижних

конечностей и тазового дна, мозжечка

и DMPFC

Кнопки увеличения/

уменьшения интенсив-

ности стимула

Ручка с  улучшенной

эргономикой

Кнопка подачи стимула

Координатная сетка для

точного позиционирова-

ния индуктора

www.neurosoft.com, info@neurosoft.com

Телефоны: +7 4932 24-04-34, +7 4932 95-99-99

Россия, 153032, г. Иваново, ул. Воронина, д. 5

март  2021